## Slide 1: SAPCOR (Seismic Analysis for a Prismatic Core of a HTGR) Developer’s Manual

## Slide 2: 목록
기호 표시 [링크]
기하형상 계산 [링크]

## Slide 3: 수정사항

## Slide 4: 수정#1: ExtractAccelFromXV (Solution,Core)에 <t>도 넘겨줘야 한다.
외력은 시간에 관한 함수로 주어지므로 외력을 받는 구조물의 힘은 해당 시간을 알아야만 구할 수 있다.
그러므로 <t>를 같이 받아야 한다.

## Slide 5: 수정#2: Wall을 없애고 Reflector를 사용
기존의 Wall을 없애고 대신 Base와 직접 스프링-댐퍼 연결된 Reflector 사용.

## Slide 6: 수정#3: 150522, Sticking Force를 제거
해당 위치에서 접착력에 해당하는 반력의 부호를 확인
반력<0 인 경우(sticking), 반력을 0으로 만듦(detach).
인풋에서 FLAG_NoStickForce에 True(접착력 없음)/False(접착력 허용) 값을 넣어서 선택하도록 함.

## Slide 8: 수정#4: 150422 버전 포맷 변경, 모듈 import 방법 변경
기존파일명_Build###.py
빌드 번호가 가장 최신인 것을 자동으로 import 하도록 변경

## Slide 9: 수정 v04d #5: 150603 메인모듈_Build002, Misc_Build003 생성
GetInitBlockCenters
  블록 중심점 계산시 갭 사이즈 추가
  전체 갭 사이즈인 Delta 이용
사용되지 않는 GetInitBlockCenters2 삭제
  메인 모듈에서
    Line 271 : GetInitBlockCenters2(Core,VERBOSE=VERBOSE) 삭제
    Line 500~507 삭제
  Misc_Build002에서
    def GetInitBlockCenters2 (Core,VERBOSE=''): 함수 전체 삭제

## Slide 10: 수정 v04d #6: Input_Build003
USER OUTPUT FILENAME
  FN_FIG=‘filename’
  FN_CoreShape=‘filename’ # Core Shape

## Slide 11: 수정 v04e - 마찰
v04d_수식확인_블록수평마찰.pptx
Abaqus의 elastic slip 모델 유사하게 작성
viscous slip 모델이라고 부르자
  임계점 이하에서 (붙어있어야 할 조건에서) 상대속도에 비례하는 마찰력이 발생함
  장: 물리적으로 어느 정도 말이 되는 모델임.
  단: 진동현상이 발생한다면 막을 수 없음
  진동현상이 문제가 된다면 시스템 또는 마찰모델 댐핑을 고려해보자.

## Slide 12: 수정 v04f
#1: Sect, Tol Control 추가
#2: log 파일을 FO_DIR에 생성하도록
#3: 기타
  log에 check_index 출력되도록
  Input::Force_F ->이름변경-> Force_VF
  Force_V는 Force.py에서 검사, Force_VF는 Force_V_F에서 검사 (Force_D_F와 동일하게)
#4: Force_Block_V_F() 버그
  L336: (#,1)과 CSB 사이에서 CSB에 가해지는 마찰력 계산시 CSB의 인덱스 오류
  기존: IndexWm = Core['Index'][K][L-1]*6
  수정: IndexWm = Core['Index'][1][0]*6
#4: Force_Block_V_F() 접착력 제거 버그
  L168-176에서 접착력 제거 시 모멘트를 제거하고 있음.
  하중을 제거하도록 수정.
  이 처리과정을 모멘트 계산 전으로 위치 변경. (접착력 제거시, F_V=0이 되므로 모멘트는 자동으로 0이 됨)

## Slide 13: 기본

## Slide 14: 가정
모든 블록은 다우웰/핀이 벗겨지지 않는다.
  모든 블록이 수직으로 접촉할 때는 꼭지점끼리 접촉한다.
모든 블록의 최대 회전각도는 15도 이하 이다.
  마찰력은 수평과 수직방향으로만 작용한다.

## Slide 15: 소스 파일 설명
파일 이름 | 설명
SonKAERI_v#.py | 메인. #는 버전 정보.
SonKAERI_v#_Force.py | ODEINT()의 하중 계산을 위한 준비, 하중 별 서브루틴 호출
SonKAERI_v#_Force_Block_D.py | Dowel 하중 계산.
SonKAERI_v#_Force_Block_H.py | 내부 블록 간 수평력 계산.
SonKAERI_v#_Force_Block_V.py | 내부 블록 간 또는 내부 블록과 CSB/Base 간 수직력 계산.
SonKAERI_v#_Input.py | 사용자 입력치.
SonKAERI_v#_Misc.py | 기타 서브루틴.

## Slide 16: 기호 표시

## Slide 17: [v5] Force SuperScript 정의
<1st Character>
- Horizontal
T : Top
M : Upper-Middle
N : Lower-Middle
B : Bottom
Vertical
V : Vertical
Friction
F : Friction
- Dowel
D : Dowel
Fluid
P : Pressure Drop
<2nd Character>
L : Left
R : Right
그룹핑 내용
블록
몸체
다우웰
기준선
좌표축+이름
수직 기준선
회전 화살표
각도 화살표
각도 이름
자중 화살표
자중 이름
블록 치수
h, 기준선
b, 기준선
a, 기준선
d, 기준선
기준선
수평력
수직력
다우웰력+다우웰 표시
수평마찰력
다우웰 마찰력
g +
-
-
-
-
-
-
-
-
<v5 수정사항>
1) 다우웰 마찰력 방향 수정
(양의 값이 위로 향하도록)
2) FDFLk,l, FDFRk,l, FVRk,l 화살표 크기 조정
3) 다우웰 화살표 위치 수정
4) 블록 마찰력 화살표를 수평으로
5) 우측 수평력 화살표 방향 반전
6) 전반적으로 기호의 부호와 화살표 방향 일치
7) 수직 변위 위치 변경

## Slide 18: [v4] Force SuperScript 정의
<1st Character>
- Horizontal
T : Top
M : Upper-Middle
N : Lower-Middle
B : Bottom
Vertical
V : Vertical
Friction
F : Friction
- Dowel
D : Dowel
Fluid
P : Pressure Drop
<2nd Character>
L : Left
R : Right
하중 방향은 보기 좋게 하기 위해
힘의 방향을 임의로 그림.
실제 수식에서는 힘과 모멘트는 모두
좌표축 방향을 (+)로 함.
그룹핑 내용
블록
몸체
다우웰
기준선
좌표축+이름
수직 기준선
회전 화살표
각도 화살표
각도 이름
자중 화살표
자중 이름
블록 치수
h, 기준선
b, 기준선
a, 기준선
d, 기준선
기준선
수평력
수직력
다우웰력+다우웰 표시
수평마찰력
다우웰 마찰력
g +
-
-
-
-
-
-
-
-
<v4 수정사항>
μFDL -> FDFL
μFDR -> FDFR

## Slide 19: [v3] Force SuperScript 정의
<1st Character>
- Horizontal
T : Top
M : Upper-Middle
N : Lower-Middle
B : Bottom
Vertical
V : Vertical
Friction
F : Friction
- Dowel
D : Dowel
Fluid
P : Pressure Drop
<2nd Character>
L : Left
R : Right
하중 방향은 보기 좋게 하기 위해
힘의 방향을 임의로 그림.
실제 수식에서는 힘과 모멘트는 모두
좌표축 방향을 (+)로 함.
그룹핑 내용
블록
몸체
다우웰
기준선
좌표축+이름
수직 기준선
회전 화살표
각도 화살표
각도 이름
자중 화살표
자중 이름
블록 치수
h, 기준선
b, 기준선
a, 기준선
d, 기준선
기준선
수평력
수직력
다우웰력+다우웰 표시
수평마찰력
다우웰 마찰력
g +
-
-
-
-
-
-
-
-

## Slide 20: [v2] Force SuperScript 정의
<1st Character>
- Horizontal
T : Top
M : Upper-Middle
N : Lower-Middle
B : Bottom
Vertical
V : Vertical
Friction
F : Friction
- Dowel
D : Dowel
Fluid
P : Pressure Drop
<2nc Character>
L : Left
R : Right
하중 방향은 보기 좋게 하기 위해
힘의 방향을 임의로 그림.
실제 수식에서는 힘과 모멘트는 모두
좌표축 방향을 (+)로 함.
그룹핑 내용
블록
몸체
다우웰
기준선
좌표축+이름
수직 기준선
회전 화살표
각도 화살표
각도 이름
자중 화살표
자중 이름
블록 치수
h, 기준선
b, 기준선
a, 기준선
d, 기준선
기준선
수평력
수직력
다우웰력+다우웰 표시
수평마찰력
다우웰 마찰력
g +

## Slide 21: 지배방정식
The original form of governing equations, which is based on Kelvin-Voigt impact model, was introduced by Iyouku et al. (1992).
Improvement in the force diagram and the equations
  Correction of force terms of horizontally misaligned blocks
  Correction of dowel force direction
  Correction of friction acting points
  Penalty friction model with allowable viscous slip
The System of ODEs for all blocks is solved by ODEPACK library (FORTRAN library for initial value problems of ODE systems) or Runge-Kutta Method.
Last Check : 150824 (하중 다이어그램 v5)

## Slide 22: Sonatina 용어 차이
Vertical Force Reaction Location between Upper and Lower blocks
Different
Same
상하 블록의 반력의 작용 위치가 서로 다를 수 없음.
Descriptor of Moment
M(Fdescriptork,l)
Mdescriptork,l
M은 당연히 해당 F의 함수인데 굳이 함수임을 나타낼 필요 없음
Description
SONATINA
Current
변경 이유
Dowel Friction Force
μFDLk,l / μFDRk,l
FDFLk,l / FDFRk,l
μ 가 마치 계수처럼 보일 수 있음
Dowel Vertical Relative Velocity
ωk,l
ωLk,l / ωRk,l
좌우 다우웰은 라킹 시 다른 속도를 가짐
Dowel Friction Model
μFDLk,l=-sign(ωk,l)·|FDLk,l|·f(μ)
f(μ) : unknown
Only left side is shown:
ω : relative velocity
if |ωLk,l|<ωFcr:
FDFLk,l=μs·FDLk,l·ωLk,l/ωFcr
if |ωLk,l|>=ωFcr:
FDFLk,l=sign(ωLk,l)·μ(ωLk,l)·FDLk,l
μ(ω)=μk+(μs-μk)·exp(-dμ(|ω|-ωFcr))
횡단력에 의해 마찰력이 결정되어야 하는데 횡단력에 관계없이 일정한 마찰력이 작용함. (횡단력이 최대정지마찰력 미만인 경우 쿨롬 마찰력으로 계산하면 안되고 마찰력=횡단력이 된다.)
마찰계수에 해당하는 f(μ)가 정의되어 있지 않음
Block Friction Model
FFk,l=-sign(vk,l)·FQk,l·{μs+f(vk,l)}
FQk,l= Σmk,j·g+FPk,l (always >0)
f(vk,l) : unknown
Only left side is shown:
ξ : relative velocity
if |ξk,l|<ξFcr:
FFk,l=-μs·FVk,l·ξk,l/ξFcr
if |ξk,l|>=ξFcr:
FFk,l=-sign(ξk,l)·μ(ξk,l)·FVk,l
μ(ξ)=μk+(μs-μk)·exp(-dμ(|ξ|-ξFcr))
수직항력(FQk,l)을 블록의 자중과 유체 마찰로 잘못 정의하고 있음 (상하 블록간 충돌하중(FVk,l)로 정의해야 함) -> 실제 블록 간 접촉이 없어도 마찰력이 작용
횡단력에 의해 마찰력이 결정되어야 하는데 횡단력에 관계없이 일정한 마찰력이 작용함. (횡단력이 최대정지마찰력 미만인 경우 쿨롬 마찰력으로 계산하면 안되고 마찰력=횡단력이 된다.)
Block Friction Force
FFk,l
FFLk,l / FFRk,l
마찰력은 좌우 라킹시 발생하므로 좌우에 다른 값을 적용해야 함
Moment Arm of Block Friction Force
bk,l
ak,l
b : Block width
a : Vertical force acting point
마찰력은 수직력에 의해 발생하므로 수직력 위치에서 작용해야 함

## Slide 25: CSB 하중 상태
작업중

## Slide 26
- <Variable> represents the name of a variable.
A block or a restraint should be represented by one text character in <CoreArray>.
«Constant»
≪≫⊂⊃《Constant》「Text」〔【】

## Slide 27: 단위 요소 (Unit-Component)
본 문제에서 독립적으로 운동하는 한 개의 단위 질량체를 의미함.
단위 요소
  Restraint
  Block
  Orifice
질량이 없는 2개의 예외가 있음
  Base
  CSB (Core Support Block)
한 개의 단위 요소는 반드시 3개의 자유도를 가짐
  U, W, R
  cf. QRS(회전자유도) t(시간) UVW(이동자유도) XYZ(이동좌표)
  Base, CSB 등 자유도 구속이 필요한 경우, 특별히 자유도를 제거하지 않고 0으로 유지함.
3개의 자유도로부터 6개의 상태(State)가 생김.
  U, W, R, DU, DW, DR
가속도(DDU, DDW, DDR)은 상태(State)로 보지 않고 하중(Force)으로 봄.
  odepack에서 State만 결과로 저장되고 Force는 저장되지 않음.
  odepack 사용시 해당 시간에서 가속도를 계산하려면 State Vector를 읽어들여 직접 계산해야 함.

## Slide 28: 노심 배열 인덱스 (K,L)
Left Side Reflector는 K=0 지정.
실제 흑연 블록은 K=1~M 까지 지정.
Right Reflector는 K=M+1 지정.
L은 최하단부터 계수, 1부터 시작.
Base는 편의상 (0, 0)으로 지정.
CSB는 존재하면 편의상 (1,0)으로 지정. 없으면 지정하지 않음.

## Slide 29: 노심 배열 인덱스 (K,L) 예
K=0
K=1
K=M
K=M+1
CSB
R
A
B
B
R
R
R
C
C
A
R
R
Base
…
L=0
L=1
K=0
K=1
L=2
…
…
L=2
L=1
실제 CSB는 Base 위에 위치하지만 저장 공간 관리 편의상 (1,0)으로 지정함.
Base와 CSB는 Core[‘Array’]에 저장되지 않음.
K, L 루프를 돌려서 BlockTypeName을 읽어들일 수 없음.
Core[‘Array’]에 넣지 않은 이유는 각 컬럼 크기를 len(Core[‘Array’][K][L])로 계산하기 위함.
일반 블록들은 Core[‘Array’] 상에 해당 블록의 BlockTypeName으로 저장됨.
K, L 루프를 돌려서 BlockTypeName을 읽어들일 수 있음.

## Slide 30: 1D 노심 배열 인덱스
이것은 실제로 존재하는 저장 공간은 아님.
[Dict] Core[‘Index’] 와 [List] Core[‘ReverseIndex’] 에 의해 참조되는 가상의 인덱스임.
작동 방법
  가상으로 다음과 같은 인덱스의 1차 배열을 가정. [0, 1, 2, 3, ….]
  각 인덱스는 노심의 State가 StateVector에 저장되는 순서를 나타냄.
  1개의 단위 요소는 기본적으로

## Slide 31: 입력치

## Slide 32: Numerical Integration Setting
(v04f) Tol0 : odeint의 에러 tolerance 초기값
  (v04f) ABS_ERR, REL_ERR 삭제
  (v04f) Tol0로 통일
  (v04f) 실제 사용시 Tol 초기값으로 Tol0를 주고 odeint의 인자로 atol=Tol, rtol=Tol 로 준다.
  (v04f) 추천값: 1.5e-8 (odeint의 default)
(v04f) TolMax : tolerance control 시에 Tol 값의 상한값. 이 값을 초과하면 에러 발생, 종료

## Slide 33
SectionTime0 : initial SectionTime
SectionTimeMin : lower bound for SectionTime
  (v04f) 이름변경: MIN_SectionTime -> SectionTimeMin

## Slide 34: Friction Parameters
BlockTypes[BTN][‘mu_s’] : Static friction coefficient,
BlockTypes[BTN][‘mu_k’] : Kinetic friction coefficient,
BlockTypes[BTN][‘xi_F_cr’] : Critical relative velocity for frictional slip/stick condition,
  Recommended value: 1% of block width (or B)
BlockTypes[BTN][‘d_mu’] : Decay coefficient of static-kinetic friction coefficient relationship,
  Recommended value: 1/xi_F_cr
All friction parameters are applied to the interface between the bottom of current block and the top of the lower object.

## Slide 35: Fixed 처리
'Fixed‘
  'None' if the block is not fixed
  'Fixed' if want to maintain initial U,DU,W,DW,R,DR
  'FixedToBase' if U,W,R=U,W,R of Base
  'FixedU' if U=Fixed to Initial, DU=0
  'FixedUR' if U=Fixed to Initial, DU=0 and R=Fixed to Initial, DR=0

## Slide 36: CoreArray : 코어 형태 저장
생성 방법
  CSB가 있을 경우 ‘CSB’를 맨 처음에 저장.
  그 뒤로 각 컬럼을 블록 이름 문자로 이어 만든 문자열을 추가.
    예: ‘RRR’, ‘BB’, ‘ABCD’
예
  [‘CSB’, ’R’, ’BB’, ‘B’, ‘R’ ]
  [’RRR’, ’ABC’, ‘BCD’, ‘RRR’ ]
CSB
R
B
B
B
R
Base
Base
Base
Base
R
A
B
B
R
R
R
C
C
A
R
R
Base
Base

## Slide 37: ApplyForces
각 하중 텀들의 적용 여부 결정
ApplyForces[Force Term Name]=True or False
Force Term Name
  ‘Block_H’ : Horizontal forces on blocks
  ‘Block_D’ : Horizontal forces on dowels
  ‘Block_DF’ : Vertical frictional forces due to horizontal forces on dowels
  ‘Block_V’ : Vertical forces on blocks
  (v04f) ‘Block_VF’ : Horizontal friction forces due to vertical forces on blocks
SAPCOR_vxx_Force.py 에서 체크
  ‘Block_H’
  ‘Block_D’
  (v04f) ‘Block_V’
해당 하중계산 모듈에서 체크
  ‘Block_DF’
  (v04f) ‘Block_VF’

## Slide 38: USER CONTROL
FLAG_NoStickForce : True/False
  True : 접착력 제거
  False : 접착력 제거 안함
  사용 루틴
    모든 하중 계산 루틴

## Slide 39: Postprocess
용어 정의
  OP : OutPut
  CoreShape : 노심 형상 그래픽 피규어에 관련된 출력
    두가지 형식의 파일로 저장됨 : csv, png
    각 출력 시간점에서 파일로 저장됨
    파일 이름: CoreShape_#####_$.$$$$e+$$.csv, CoreShape_#####_$.$$$$e+$$.png
      #####: 0부터 시작하는 일련번호
      $.$$$$e+$$: 시간
    csv 파일은 MS 엑셀이 설치되어 있는 경우, 더블 클릭하면 엑셀이 실행되고, 첫 두 컬럼을 선택해서 삽입>분산형그래프를 실행하면 노심 형상이 그려짐
  png로 저장되는 노심 형상 그래픽 피규어
  Solution : 특정 시간에서의 core state vector
    파일 이름: Solution_#####_$.$$$$e+$$.csv
    파일 내용: 모든 K, L에 대해 K, L, U, W, R, DU, DW, DR
  Block : 블록 별로 저장되는 해당 블록의 전체 시간에 대한 state 값들
    파일 이름: ( Col, Row).csv
    파일 내용: t, U, W, R, LocU, LocW 이 반복됨
      LocU = U – U_Base, LocW = W – W_Base
  TimeFreq : 출력이 반복되는 시간 간격
  NFreq : 적분 섹션 당 출력물 개수

## Slide 40
(v04f) OP_CoreShape_TimeFreq = 실수
  사용 위치: MISC::Post_CoreShape()
OP_CoreShape_Scale = 실수
  사용 위치: MISC::Post_CoreShape()
  변위에 곱해지는 스케일 값.
OP_CoreShape_MarginX, OP_CoreShape_MarginY = 실수
  사용 위치: MISC::Post_CoreShape()
  png 그래프의 그림과 그래프 경계 사이 마진
OP_Solution_TimeFreq = 실수
  사용 위치: Misc::Post_Solution()
OP_Block_TimeFreq = 실수
  사용 위치: Misc::Post_Block(), Main에서 t[] 결정할 때
  Main에서 t[] 결정할 때 t[] 구간 크기, dt로 사용한다.
  그러므로 OP_Block_TimeFreq는 모든 TimeFreq 변수들 중에 최소이어야 한다.
사용 안하는 것
(v04f) [Cancelled] OP_CoreShapeNFreq=정수
  사용 위치: Misc::(Post_CoreShape, Post_Solution)
  odeint 적분 섹션당 CoreShape 출력하는 횟수
  1 이면 섹션 처음만 출력함
  1이 아니면 int(len(t)/OP_CoreShapeNFreq) 횟수 만큼 출력함
  마지막 형상은 출력하지 않는다.
    모든 섹션의 처음은 무조건 출력이 되는데, 한 섹션의 마지막 형상은 다음 섹션의 첫 형상과 동일하므로 중복된 결과가 나오기 때문.
(v04f) [Cancelled] OP_HistoryNFreq=정수
  사용 위치: Misc::Post_Block
  odeint 적분 섹션당 History 결과를 출력하는 횟수
  그 외 사항은 OP_CoreShapeNFreq와 동일
  일반적으로 OP_HIstoryNFreq>OP_CoreShapeNFreq
  너무 커지면 데이터 용량 너무 커짐

## Slide 41: 글로벌 변수

## Slide 42: State Vectors 구조
[numpy.ndarray] main::Solution = [ StateVector at t[0], StateVector at t[1], …]
구조
  [U,DU,W,DW,R,DR, … for all (K,L)]
블록의 (K,L)을 알 때 몇번째 성분이 (K,L)의 시작이냐?
  GetSolFromVect (Core,Vect,K,L)을 쓰면 됨
  수계산 방법
    index = Core[‘Index’].index([K,L])
      이것은 (K,L)이 코어의 블록 배열 인덱스 상 몇번째에 위치하냐를 나타냄
    첫번째 성분==Vect[6*index]
      한 개의 블록당 6개의 State가 있으므로 State Vector 상에서 블록당 인덱스가 6씩 증가함.

## Slide 43: Time Vector
모든 계산은 전체 시간 구간 중에서 사용자가 지정한 섹션에서만 진행됨. 변수 t로 섹션을 지정함.
[List] t
  현재 계산에 사용할 시간 구간 섹션을 지정.
  각 원소는 odeint가 결과를 뽑아낼 time point를 의미함.
    수치적분의 δt 가 아님.
    즉, t에 [0, 1, 2] 을 적는다고 수치적분이 3번만 계산되는 게 아님.
    수렴이 잘 안되면 각 t 값 사이에서도 더 잘게 나눠서 계산을 하기도 하고, 수렴이 잘 되면 특정 t 값은 계산하지 않고 보간값을 씀(아마도 선형보간)
    (v04f) t=[SectionTime*float(i)/(NPoints-1) for i in range(NPoints)] -> 틀린 것 같음
      통합흐름도의 설명대로 수정함.
    다음 섹션의 첫 시간을 CurrentTime=t[-1]로 했는데 이렇게 하면 전 섹션의 마지막과 다음 섹션의 처음이 2번 계산되는 것 아닌가?
      아니다!
      수치적분의 정의에 의해 t[0]의 state vector는 이미 알려져 있다.
      그러므로 수치적분은 t[0]의 state vector를 이용할 뿐이지 t[0]의 state를 계산하지는 않는다.
      그러므로 수치적분은 CurrentTime의 state vector는 이전 섹션의 t[-1]에서 한 번만 계산한다.

## Slide 44: (v04f) 수렴실패시 t[]구하는 법
Success
CurrentTime
MaxSectionTime
Time
Success
Failed
CurrentTime
MaxSectionTime
Time
MaxSectionTime
Success
Failed
Success
Failed
CurrentTime
MaxSectionTime
Time
MaxSectionTime/2
MaxSectionTime
Success
Failed
Success
CurrentTime
MaxSectionTime
Time
MaxSectionTime/2
SectionTime control:
SectionTime/=2

## Slide 45
Success
Failed
Success
Failed
Failed
CurrentTime
MaxSectionTime
Time
MaxSectionTime/2
MaxSectionTime/2
Success
Failed
Success
Failed
Failed
Failed
CurrentTime
MaxSectionTime
Time
MaxSectionTime/2
MST/4
Success
Failed
Success
Failed
Failed
Failed
Success
CurrentTime
If SectionTime/2<MinSectionTime,
Tolerance control applies:
Tol*=2
MaxSectionTime
Time
MaxSectionTime/2
MST/4

## Slide 46
Success
Failed
Success
Failed
Failed
Failed
Success
Success
CurrentTime
MaxSectionTime
MaxSectionTime
Time
MaxSectionTime/2
MST/4
If ODEINT is sucessful,
SectionTime & Tol is set to initial values
말로 설명하면,
ODEINT 수렴 실패시 다음 순서로 진행
SectionTime/=2
If SectionTime<MinSectionTime, SectionTime*=2,
  Tol*=2
  If Tol>TolMax, ERROR
  Result2=ODEINT()
  If converged,
    Tol*=0.75, Result3=ODEINT()
    If converged, Result=Result3
    If not converged, Result=Result2
    Break
  If not converged, goto 2-1)
If not,
  Result=ODEINT()
  If converged, break
  goto 1)

## Slide 47: Solution Array
출처
  Solution,Status = odeint(VectorField, …)
타입
  [numpy.ndarray] Solution
의미
  해당 <StartValues> 벡터와 <t> 벡터를 가지고 odeint로부터 얻어지는 <t> 벡터의 각 성분에 대한 State Vector. (즉, ti 에서의 해)
  t 벡터와 1대1 매칭.
구조
  [ [U,DU,W,DW,R,DR, … for all (K,L)] at t[0] , [U,DU,W,DW,R,DR, … for all (K,L)] at t[1] , …]
  len(Solution) == len(t)
주의
  한 번의 적분 Section에서 한 개의 <Solution>이 얻어짐.
  즉, 전체 시간에 대한 해가 아니라 현재 적분 Section에 대한 해임.
  전체 해를 다 저장하려면 메모리 문제가 생길 수 있으므로 <Solution>을 Section 별로 구하고 결과 파일에 추가 저장하여 메모리를 절약한다.
  Acceleration은 포함되지 않음.
특정 t에서 Acceleration을 구하는 방법
  Accel=ExtractAccelFromXV (Solution,t,Core)를

## Slide 48: Core 변수 공간

## Slide 49: 노심 루프 돌리는 방법
LCoreReverseIndex = len(Core['ReverseIndex'])
for IndexBlock in xrange(LCoreReverseIndex):
K,L = Core['ReverseIndex'][IndexBlock]
IndexW = IndexBlock*6

## Slide 50: [Dict] Core[‘Array’] : 코어 형태 저장
프로그램 내부에서 계산 편의상 다음과 같이 저장
  Base, CSB 정보 저장하지 않음.
    Base와 CSB는 위치 정보가 필요하지 않기 때문
  Core[‘Array’][K][L]에 (K,L) 위치의 블록의 이름 문자가 저장됨. (주의: 블록의 L은 1부터 시작함)
  예 (편의상 파이썬 사전의 키 값 생략함)
    { {‘W’}, {‘B’, ’B’}, {‘B’}, {‘W’} }
    { {’W’, ‘W’, ‘W’}, {’A’, ‘B’, ‘C’}, {‘B’, ‘C’, ‘D’}, {‘W’, ‘W’, ‘W’ }
Core[‘Index’]와 1대1 매칭됨.
CSB
W
B
B
B
W
Base
Base
Base
Base
W
A
B
B
W
W
W
C
C
A
W
W
Base
Base

## Slide 51: Core[‘M’], Core[‘N’] 코어 크기
Core[‘M’] : 전체 컬럼 수
Core[‘N’] : 각 컬럼 별 블록 수
  예: Core[‘N’] -> [1, 2, 3, 2, 1]

## Slide 52: [Dict] Core[‘Index’]
(K,L)을 알 때 State Vector 내에서의 위치(인덱스)를 알려줌.
index = Core[‘Index’][K][L]
K, L을 잘못 지정할시 체크 못함.
Core[‘Index’][0][0] == 0 (무조건)
If Core[‘Flag_CSB’]==True:
  Core[‘Index’][1][0] == 1
  else: Core[‘Index’][1][0]
[!] 주의 : 블록이 없어도 (K,0) 위치에 -1이 저장됨!
  그러므로 len(Core[‘Index’]) != len(Core[‘ReverseIndex’]) 임.
  StateVector의 정확한 메모리 사이즈는 len(Core[‘ReverseIndex’])*6 임.
“==“이 오타인지 불분명.
CSB 있으면 [1][0]에 1을 넣겠다는 것으로 보이나 확인요.
해당 위치에 뭔가 넣는 것으로 보임. 확인요.
텍스트로 설명 요.

## Slide 53: [List] Core[‘ReverseIndex’]
[K,L]=Core[‘ReverseIndex’][index]
전체 노심을 루프 돌리기 위해 필요함.

## Slide 54: [List] Core[‘BTNs’]
Core[‘Index’] 또는 Core[‘ReverseIndex’] 에 저장되는 순서에 따른 블록 타입의 이름을 저장
예) [‘Base’,’CSB’,’W’,’W’,’W’,’B’,…]

## Slide 55: {Dict} Core[‘BTNsKL’]
(K,L)의 블록 타입 이름을 반환
BTN = Core[‘BTNsKL’][K][L]

## Slide 56: [List] Core[‘IndexFixedToBase’]
Fixed==‘FixedToBase’인 블록들의 저장 순서의 index를 저장
Base가 0번, 그러나 Base는 절대로 FixedToBase가 될 수 없으므로 0은 저장될 수 없음.
예) [1,2,5,10] -> 메모리 저장 순서 1번, 2번, 5번, 10번 블록들이 FixedToBase 임.

## Slide 57: [List] Core[‘KLFixedToBase’]
Fixed==‘FixedToBase’인 블록들의 (K,L)을 저장

## Slide 58: [List] Core[‘IndexFixed’]
Fixed==‘Fixed’인 블록들의 저장 순서의 index를 저장
Base가 0번, 그러나 Base는 절대로 Fixed가 될 수 없으므로 0은 저장될 수 없음.
예) [1,2,5,10] -> 메모리 저장 순서 1번, 2번, 5번, 10번 블록들이 Fixed 임.

## Slide 59: [List] Core[‘KLFixed’]
Fixed==‘Fixed’인 블록들의 (K,L)을 저장

## Slide 60: Flags
Core[‘Flag_CSB’]==True of False
  True: CSB를 사용함
  False: CSB를 사용하지 않음

## Slide 61: 기타
Core['Post_CoreShapeAxis']=(xmin,xmax,ymin,ymax)
  노심 형상 그림용 좌표축 범위.
  Misc::Post_CoreShapeInit ()에서 계산됨.

## Slide 62: VectorField: <w> (State Vector)
사용법
  VectorField (w,t,core,)
의미
  시간 <t>에서의 State Vector
구조
  [U,DU,W,DW,R,DR, … for all (K,L)]
변수 타입 명기
부가설명 필요.
이렇게 하면 w가 구해진다는 것인가, 아니면 이렇게 하면 w에서 state vector가 구해진다는 것인가?
core 뒤의 컴마는 오타인가?

## Slide 63: BC 처리방법

## Slide 64: 결론
VectorFied() 초기에
  Core[‘IndexFixedToBase’]에 속한 블록들의 현재 변위를 Base의 변위로 치환한다.
개별 force 계산 과정에서는 fixed 여부와 관계없이 정상적으로 계산한다.
  즉, fixed 안된 것으로 보고 계산한다.
VectorField() 마지막에
  Fixed==‘Fixed’
    해당 블록의 force=[DU,0,DW,0,DR,0]
  Fixed==‘FixedToBase’
    해당 블록의 force=[0,0,0,0,0,0]

## Slide 65: 변위 구속 방법
odeint()에서 사용자는 State Vector를 건드릴 수 없다.
사용자는 해당 State Vector에서 Force Vector만 계산해서 넘겨줘야 한다.
그러므로 변위 구속이 있는 물체의 State를 State Vector에 집어넣으면 그 물체의 변위를 조정할 방법이 없다.
  어쩌면 가능할 지도 모른다.
  해당 물체의 State Vector를 직접 고치고 Force Vector를 {0}으로 놓으면 odeint()가 그대로 인식하지 않겠는가?
  좋은 아이디어이다~!
  테스트가 필요하다~!
  오호라 된다~!
  일단 믿어보자!!
  테스트 결과
VectorField()내부에서 한 블록의 State를 강제로 구속함.
(PutValToVect()이용)
그 블록의 Force는 0으로 둬야 함.

## Slide 66: 변위 구속 방법2 – 블록과 CSB
BlockTypes[‘《BlockTypeName》’]={ 'a':《HalfWidthToDowel》, 'b':《HalfWidth》, 'h':《HalfHeight》, 'M':《Mass》, 'I':《Moment of Inertia, Ixz》, 'Kh':《Horizontal Spring Constant》, 'Ch':《Horizontal Damping Coefficient》, 'Kv':《Horizontal Spring Constant》, 'Cv':《Horizontal Damping Coefficient》, 'Fix': 《'None‘, ‘Fixed’ or ‘FixedToBase’》 }
‘Fix’:
  ‘None’ if the block is not fixed
  ‘Fixed' if U,W,R=0
  'FixedToBase' if U,W,R=U,W,R of Base
‘Fixed’를 하면 VectorField()에서 w 중 해당 부분을 모두 0으로 둔다.
  이건 아니다. 초기 State가 {0} 이 아니었어도 초기 State를 계속 유지해야 한다.
‘Fixed’를 하면 VectorField()에서 Force를 {0}으로 해서 초기 State를 유지하도록 한다.
‘FixedToBase’를 하면 VectorField()에서 w 중 해당 부분을 Base (즉, (K,L)==(0,0)의 State)를 복사해서 넣는다.
  Core[‘ReverseIndex’] 상에서 Base가 가장 먼저 처리되므로 (0,0)이 값을 넣을때 이미 Base는 업데이트가 되어 있다.
위 뒤 경우 (즉, ‘None’이 아닌 경우) Accel 계산 루틴을 수행하지 않고 바로 Force 벡터에 (0,0,0,0,0,0) 넣는다.
  주의점: Force 벡터에서 DU,DW,DR은 루프의 가장 뒷부분에서 w의 값을 복사하므로 Force 벡터를 {0}으로 둘 때도 이 부분에서 처리해야 한다.
  만약 Accel 계산 하는 부분에서 처리하면 뒷부분에서 DU,DW,DR이 w의 값이 복사되어 들어간다.
단, 베이스는 따로 계산한다.

## Slide 67: 변위 구속 방법2 – 블록과 CSB
BlockTypes[‘《BlockTypeName》’]={ 'a':《HalfWidthToDowel》, 'b':《HalfWidth》, 'h':《HalfHeight》, 'M':《Mass》, 'I':《Moment of Inertia, Ixz》, 'Kh':《Horizontal Spring Constant》, 'Ch':《Horizontal Damping Coefficient》, 'Kv':《Horizontal Spring Constant》, 'Cv':《Horizontal Damping Coefficient》, 'Fixed': 《'None‘, ‘Fixed’ or ‘FixedToBase’》 }
‘Fixed’:
  ‘None’ if the block is not fixed
  ‘Fixed' if U,W,R=0
  'FixedToBase' if U,W,R=U,W,R of Base
‘Fixed’를 하면 VectorField()에서 w 중 해당 부분을 모두 0으로 둔다.
  이건 아니다. 초기 State가 {0} 이 아니었어도 초기 State를 계속 유지해야 한다.
‘Fixed’를 하면 VectorField()에서 Force를 {0}으로 해서 초기 State를 유지하도록 한다.
‘FixedToBase’를 하면 VectorField()에서 w 중 해당 부분을 Base (즉, (K,L)==(0,0)의 State)를 복사해서 넣는다. Force는 {0}으로 해서 다음 State 가 변하지 않도록 한다.
  Base의 값이 업데이트 되어 있는지 걱정하지 않아도 된다.
  Core[‘ReverseIndex’] 상에서 Base가 가장 먼저 처리되므로 (0,0)이 값을 넣을때 이미 Base는 업데이트가 되어 있다.
주의점
  Force 벡터에서 DU,DW,DR은 루프의 가장 뒷부분에서 w의 값을 복사하므로 Force 벡터를 {0}으로 둘 때도 이 부분에서 처리해야 한다.
  만약 Accel 계산 하는 부분에서 처리하면 뒷부분에서 DU,DW,DR이 w의 값이 복사되어 들어간다.
베이스의 구속은 따로 함수로 만들어서 계산한다.

## Slide 68: Base
Base의 경계조건에 따라 odeint의 StateVector에 포함시키느냐 여부가 결정됨
  U(t), W(t)가 주어지는 경우
    Base는 SteateVector에 포함시키면 안됨. (U를 직접 control할 수가 없음) 따로 함수를 만들어 하중 계산 루틴이 해당 시간에 Base의 U를 불러들이도록 해야함.
    StateVector에서 Base 부분은 [0,0,0,0,0,0]으로 놔두고, 실제 하중 계산 시에는 Base의 U, W를 StateVector에서 읽지 않고 따로 만든 함수에서 읽어들임.
  DU(t), DW(t)가 주어지는 경우
    Base의 StateVector를 [U, 0, W, 0, 0, 0]로 놓고 VectorField()에서 Force에 [DU(t), 0, DW(t), 0, 0]로 놓으면 됨. 그러나 실제로 이런 BC가 주어질 리 없음.
  DDU(t), DDW(t)가 주어지는 경우
    Base를 그대로 놓고 풀면 됨.
v04a에서는 일단 보류하고 다음 버전에서 고려하자.

## Slide 69: 변위 구속 방법 - Base
Load={{}}
  Load[1] : x방향 구속
  Load[3] : z방향 구속
  Load[5] : r방향 구속
  Load[i][‘Type’]= ‘None’, ‘Accel’, ‘Disp’, or ‘Data’
  Load[i][‘FnType’]= ‘Sin’, ‘Cos’, or ‘Data’
  if ‘Sin’ or ‘Cos’
    Load[i][‘Amp’]= 《Amplitude》
    Load[i][‘Freq’]= 《Frequency (Hz)》
  if ‘Data’
    Load[i][‘FileName’]= ‘《Data File Name》’
    Data File Format
      Dummy Header Line (eg. t, accel)
      Time, Acceleration or Displacement
      Repeat

## Slide 70: CSB
CSB가 없거나 Base에 고정되면 CSB의 자유도 없다.
그러나 CSB 자체에 변위 구속을 넣을 일이 없다.

## Slide 71: 단위요소 fixed 방법
Fixed : Base와 동일한 변위를 가지는 것을 말함.
방법
  Input에서 블록의 fixed를 지정하면 그 블록은 모든 DDU, DDW, DDR을 계산하지 않고 매우 큰 k와 c=0로 놓고 Base의 U, W와 연결하여 계산함.
  어쩌면 singularity의 위험성이 있음.
v0a에서 수평 충돌 V&V만을 위한 임시 방편
  모든 시간에 대해 해당 블록의 DDU, DDW, DDR을 0으로 놓는다.
  Base와 따로 놀게 됨.

## Slide 72: 함수

## Slide 73: 목록
Force
  VectorField : 현재 State에서의 Force 계산
  CopyBaseToFixedToBase (w,t,Core) : Core[‘KLFixedToBase’]의 블록들의 현재 State를 Base의 현재 State로 치환
  AccelModForFixedBlocks(w,t,Core,f)
    Core[‘KLFixed’]의 블록들의 Accel을 [DU,0,DW,0,DR]로 치환
    Core[‘KLFixedToBase’]의 블록들의 Accel을 [0,0,0,0,0,0]으로 치환
Force_Block_H
  Force_Block_H (w,t,Core,K,L)
Misc
  ERROR : 유저 메시지 출력, -1 종료
  VerboseInit : [사용자 사용금지] Verbose 함수에 FO_DIR 연결
  Verbose : 유저 메시지 출력 (화면, log 파일 모두)
  GetBlockCoords : 해당 블록의 주어진 변위에서 중심점, 모서리 좌표 구함
  GetInitBlockCenters : 모든 블록의 초기 중심점 위치 정보 갱신
  PrintCoreArray : 노심 형상 화면 출력
  [보류] MakeIndex_RearrangeArray
  [보류] MakeConnectivity (Core,)
  GetSolFromVect (Core,Vect,K,L) : State Vector, Vect에서 (K,L)에 해당하는 state 반환( [U,DU,W,DW,R,DR] )
  PutValToVect (Core,Vect,K,L,Values) : State Vector, Vect의 (K,L)에 해당하는 위치에 Values로 표시된 state를 입력. Values==[U,DU,W,DW,R,DR]
  Post_CoreShape (t,Solution,Core)
  Post_CoreShape _Init (t,Solution,Core)
  ExtractAccelFromXV (Solution,t,Core) : Solution 벡터에서 가속도 추출

## Slide 74: Force: VectorField (w,t,core,)
기능
  시간 <t>에서 현재 State Vector <w>를 받아 각 State가 받는 Force를 계산하여 Vector로 만들어 반환.
세부 기능1
  odeint ()에서 Force Vector를 계산하는 루틴.
세부 기능2
  ExtractAccelFromXV ()에서 해당 시간에 대한 가속도를 구하기 위해 사용.
기타
  에서 우변의 벡터를 만들어 내는 역할.

## Slide 75: Force: ExtractAccelFromXV (Solution,t,Core,)
이름 해석
  X와 V로 이루어진 벡터의 집합을 사용하여Acceleration을 추출해낸다.
기능
  odeint ()로부터 얻어진 해 벡터 <Solution>을 이용하여 가속도 벡터를 계산해 반환.
반환치
  [ [DDU,DDW,DDR, … for all (K,L)] at t=t[0] , [DDU,DDW,DDR, … for all (K,L)] at t=t[1] , …]

## Slide 76: Misc: ERROR (msg, code=-1)
msg 출력(화면, log)
코드 -1로 종료
다음 두 동작 실행
  Verbose(msg)
  sys.exit(code)

## Slide 77: Misc: VerboseInit (OUTPUT_DIR)
[!] 사용자 사용금지
Verbose 함수에 사용될 FO_DIR 전역변수를 초기화

## Slide 78: Misc: Verbose (Msg=‘’, NewLine=True)
Msg 출력(화면, log)
인수 없으면 줄바꿈
Msg만 있으면 출력하고 줄바꿈
줄 바꾸지 않으려면 NewLine=False 넣을 것
출력 파일 이름: FN_OUT.log
  Input 파일의 FN_OUT 참조
(v04f) log 파일은 전역변수 FO_DIR에 저장된 이름의 폴더에 생성
  전역변수 FO_DIR는 VerboseInit()에서 설정됨

## Slide 79: Misc::GetBlockCoords (Core,K,L,U,W,R,)
(K,L) 블록의 변위 (U,W,R)을 주면 해당 블록의 중심점과 각 모서리의 좌표를 반환.
반환
  [ [U, W] for center, [U, W] for LU, [U, W] for LD, [U, W] for RU, [U, W] for RD ]

## Slide 80: Misc: GetInitBlockCenters (Core,)
모든 블록의 초기 중심점 위치를 구함.
반환치 없음.
Core[‘InitialBlockCenters’][K][L]에 (K,L) 블록의 중심점 좌표 [x, z] 가 저장됨.

## Slide 81: Misc: PrintCoreArray (Core)
코어의 블록 및 기타 구성 요소의 배치 형상을 수직으로 적층된 모습으로 화면 출력.

## Slide 82: Misc: [보류] MakeIndex_RearrangeArray (Core, CoreArray,)
Core[‘Index’], Core[‘Flag_CSB’], Core[‘Array’] 만들어 주는 함수인데 v0.3의 Index의 개념이 v0.4에서 완전히 바뀌고 ReverseIndex라는 것이 추가되어 현재 이 함수는 사용하면 안됨.

## Slide 83: Misc: [보류] MakeConnectivity (Core,)
각 블록의 LU, LD, RU, RD 모서리에 위치하는 좌우측 블록의 열 위치를 구함.
수평으로 충돌할 블록의 열 위치는 Connectivity가 아니라 현재 변위에서의 각 블록의 모서리 좌표를 가지고 매번 재계산할 것이므로 현재는 사용 안함.

## Slide 84: Misc::POST 류 정책
1) 각 섹션의 마지막은 무조건 출력, 저장
  그렇게 해야 Restart 할 때 가장 마지막 결과를 이용할 수 있음
2) 각 섹션의 맨 처음은 무조건 출력 안함
  이전 섹션의 마지막과 현재 섹션의 처음이 동일한 상태이므로 중복 출력 피하기 위함
3) t=0 에서 무조건 출력
  2)에 의해 t=0 은 출력 안되므로 따로 출력, 저장해줘야 함

## Slide 85: Misc::Post_CoreShape (t,Solution,Core,)
코어 변형 형상 화면 및 .png 출력, .csv 저장
관련 Input
  OP_CoreShapeNFreq
  OP_CoreShapeScale
  OP_CoreShapeScaleMargin
Prerequisite
  Core[‘Post_CoreShapeAxis’]
    Misc::Post_CoreShapeInit (Core,)에서 계산됨

## Slide 86: Misc: Post_CoreShape (t,Solution,Core,FO_DIR,)
코어 변형 형상 .png 출력, .csv 저장
Param
  t : odeint의 결과물인 time 벡터
  Solution : odint의 결과물인 각 시간 별 state 벡터
  Core : 글로벌 변수 영역
  FO_DIR : 출력 디렉토리 이름
관련 Input
  OP_CoreShape_TimePointe
  OP_CoreShape_Scale
  FN_CoreShape
Prerequisite
  Core[‘Post_CoreShapeAxis’]
    Misc::Post_CoreShapeInit (Core,)에서 계산됨
결과물
  FO_DIR/FN_CoreShape_####_시간.csv
  FO_DIR/FN_CoreShape_####_시간.png
  결과물은 OP_CoreShape_Scale이 반영되어 있음

## Slide 87: Misc: Post_CoreShapeInit (Core,)
주의: 초기형상 적용안됨 -> 향후 수정해야 할 것 같음
Figure의 좌표축 범위와 마진을 결정함.
실제로 .png를 만들지는 않음.
결과물
  Core['Post_CoreShapeAxis']=[xmin,xmax,ymin,ymax]
(v04f) 실제로 .csv와 .png를 만들어줘야 할 듯!
  검토 필요
(v04f) 버그 발견
  215줄: CSB의 우측 좌표계산을 위해 (2,1) 블록의 좌표를 받아옴.
  CSB의 우측 끝은 (2,1) 이 아니라 (M,1)이 되어야 함.

## Slide 88: Post_Solution (t,Solution,Accel,Core,FO_DIR,)
사용자 지정 시간점에서의 노심 전체 결과물
Param
  t : odeint의 결과물인 time 벡터
  Solution : odint의 결과물인 각 시간 별 state 벡터
  Accel : ExtractAccelFromXV (Solution,t,Core,) 로 구해지는 각 시각 별 state 벡터에 해당하는 가속도 벡터.
    주의: Accel에 None을 넣으면 Accel 읽지 않고 출력하지 않음. None을 넣는 이유는 Accel을 구하기 위해 ExtractAccelFromXV() 를 호출해야 하는데 이 계산과정이 시간이 많이 걸리므로, 이 계산 과정을 생략하기 위함.
  Core : 글로벌 변수 영역
  FO_DIR : 출력 디렉토리 이름
관련 Input
  OP_Solution_TimeFreq
  FN_CoreShape
Prerequisite
  Core[‘Post_CoreShapeAxis’]
    Misc::Post_CoreShapeInit (Core,)에서 계산됨
모듈 글로벌 변수
  NPost_Solution : 다음에 결과 출력할 파일의 일련번호
  OP_Solution_TimePointer : 다음에 결과 출력해야 할 시간점 위치
결과물
  FO_DIR/FN_CoreShape_####_시간.csv
  FO_DIR/FN_CoreShape_####_시간.png
  결과물은 OP_CoreShape_Scale이 반영되어 있음

## Slide 89: 순서도

## Slide 90: Force
VectorField (w,t,Core,)
IndexBlock in CoreReverseIndex
(K,L)=CoreReverseIndex[IndexBlock]
Call Force Functions
according to (K,L)
Get Accel[3]
Assemble w & accel into f
Return f
Force_Block (w,t,Core,K,L)
Force_Block_H (w,t,Core,K,L)
Force_Block_V (w,t,Core,K,L)
Return Accel
Force_Block_V (w,t,Core,K,L)
Force_Block_V (w,t,Core,K,L)

## Slide 91: 제한 사항
수평 충돌에서 한 블록 내에 한 종류의 충돌은 한번만 계산된다.
  예를 들어 U-MR 조건은 한 블록 내에서 여러 번 발생할 수 있으나 가장 아래 블록과의 충돌만 계산된다. 아래 그림에서 F1만 계산되고 F2는 계산되지 않는다.
  제한 원인
    충돌을 찾는 루프에서 충돌을 찾으면 루프를 빠져나가기 때문
  제한을 해제할 수 있는가?
    루프에서 충돌을 찾으면 그 즉시 충격력을 계산하고 다시 루프를 돌리면 된다.
  제한 해제의 필요성이 있는가?
    한 블록과 접하는 옆 열의 블록의 상부 또는 하부 모서리가 최소 3개 이상 해당 블록과 접하지 않는 이상 발생할 가능성은 0에 가까우므로 필요성이 없어 보인다.
    즉 윗면이 정확이 맞는 경우 최소 3개, 윗면이 맞지 않는 경우 최소 4개 블록과 접하지 않는 이상 필요성이 없다.
F1
F2

## Slide 92: 옆 컬럼의 수평 충돌 블록 번호 찾기

## Slide 93: Upper Corner
L : 현재 컬럼의 블록 번호
m : 옆 컬럼의 수평 충돌할 블록 번호
Nm : 옆 컬럼의 블록 개수
Z=Z(K,L)
Zm=Z(옆컬럼,m)
m=Nm
m=L
Y
Zm<Z
Y
L<=Nm
Y
Nm<=m
N
Z<=Zm
m+=1
Zm=Z(옆컬럼,m)
m=Nm
m+=1
Y
m<=1
N
Zm<Z
m-=1
Zm=Z(옆컬럼,m)
m=1
N
Start
Start
Z1=[1,2,3,4,5,7,10,14,16]
Z2=[5,6,8,9,11,12,13,15]
Nm = len(Z2)
for L in range(1,len(Z1)+1):
if L <= Nm: m = L
else: m = Nm
Z = Z1[L-1]
Zm = Z2[m-1]
if Zm < Z:
while True:
if Nm <= m:
m = Nm
break
m += 1
Zm = Z2[m-1]
if Z <= Zm:
break
else:
while True:
if m <= 1:
m = 1
break
m -= 1
Zm = Z2[m-1]
if Zm < Z:
m += 1
break
print 'L-m = %d-%d'%(L,m)
>>>
L-m = 1-1
L-m = 2-1
L-m = 3-1
L-m = 4-1
L-m = 5-1
L-m = 6-3
L-m = 7-5
L-m = 8-8
L-m = 9-8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8
1
2
(K1,m)
(K,L)

## Slide 94: Lower Corner
L : 현재 컬럼의 블록 번호
m : 옆 컬럼의 수평 충돌할 블록 번호
Nm : 옆 컬럼의 블록 개수
Z=Z(K,L)
Zm=Z(옆컬럼,m)
m=Nm
m=L
Y
Zm<=Z
Y
L<=Nm
Y
Nm<=m
N
Z<Zm
m+=1
Zm=Z(옆컬럼,m)
m=Nm
m-=1
Y
m<=1
N
Zm<=Z
m-=1
Zm=Z(옆컬럼,m)
m=1
N
Start
Start
Z1=[0,1,2,3,4,5,7,10,14,16]
Z2=[0,5,6,8,9,11,12,13,15]
Nm = len(Z2)
for L in range(1,len(Z1)+1):
if L <= Nm: m = L
else: m = Nm
Z = Z1[L-1]
Zm = Z2[m-1]
if Zm <= Z:
while True:
if Nm <= m:
m = Nm
break
m += 1
Zm = Z2[m-1]
if Z < Zm:
m -= 1
break
else:
while True:
if m <= 1:
m = 1
break
m -= 1
Zm = Z2[m-1]
if Zm <= Z:
break
print 'L-m = %d-%d'%(L,m)
>>>
L-m = 1-1
L-m = 2-1
L-m = 3-1
L-m = 4-1
L-m = 5-1
L-m = 6-2
L-m = 7-3
L-m = 8-5
L-m = 9-8
L-m = 10-9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
4
5
6
7
8
1
2
9
(K,L)
(K1,m)

## Slide 95: 기타

## Slide 96
While CurrentTime<TotalTime:
SectionTime0=fixed
CurrentTime
SectionTime
StopTime=CurrentTime+SectionTime
t=[t0, t1, … tNPoints-1]
NPoints=fixed
Solution,Status=odeint(…, full_output=True)
While True:
SectionTime=SectionTime0
SectionTime/=2
if Status[‘message’]==‘Integration successful.’: break
CurrentTime=t[-1]
StartValues=Solution[-1]
StartValues=x0’s
CurrentTime=0.
Accel = ExtractAccelFromXV(Solution, p)
Output

## Slide 97
[!] k=a∙k0, c=b∙c0 로 변경되면 ωn, ξ 는 어떻게 되는가?
(0_이론\진동공학.docx)

## Slide 98: 기하형상계산

## Slide 99
코너 좌표 계산
b(1-cosR)
b sinR
-b(1-cosR)
-b sinR
b(1-cosR)
b sinR
-b(1-cosR)
-b sinR
h sinR
-h(1-cosR)
h sinR
-h(1-cosR)
-h sinR
h(1-cosR)
-h sinR
h(1-cosR)
<변위>
LU: U+= h sinR+b(1-cosR) W+=-h(1-cosR)+b sinR
LD: U+=-h sinR+b(1-cosR) W+= h(1-cosR)+b sinR
RU: U+= h sinR-b(1-cosR) W+=-h(1-cosR)-b sinR
RD: U+=-h sinR-b(1-cosR) W+= h(1-cosR)-b sinR
<속도(미분)>
LU: U+= h cosR+b sinR W+=-h sinR+b cosR
LD: U+=-h cosR+b sinR W+= h sinR+b cosR
RU: U+= h cosR-b sinR W+=-h sinR-b cosR
RD: U+=-h cosR-b sinR W+= h sinR-b cosR
[v] TRIPLE CHECKED
151207
파란색: 수평변위
빨간색: 수직변위

## Slide 100
코너 좌표 계산
b(1-cosR)
b sinR
-b(1-cosR)
-b sinR
b(1-cosR)
b sinR
-b(1-cosR)
-b sinR
h sinR
-h(1-cosR)
h sinR
-h(1-cosR)
-h sinR
h(1-cosR)
-h sinR
h(1-cosR)
<변위>
LU: U+= h sinR+b(1-cosR) W+=-h(1-cosR)+b sinR
LD: U+=-h sinR+b(1-cosR) W+= h(1-cosR)+b sinR
RU: U+= h sinR-b(1-cosR) W+=-h(1-cosR)-b sinR
RD: U+=-h sinR-b(1-cosR) W+= h(1-cosR)-b sinR
<속도(미분)>
LU: U+= h cosR+b sinR W+=-h sinR+b cosR
LD: U+=-h cosR+b sinR W+= h sinR+b cosR
RU: U+= h cosR-b cosR W+=-h sinR-b cosR
RD: U+=-h cosR-b cosR W+= h sinR-b cosR
[v] DOUBLE CHECKED
151207이전
파란색: 수평변위
빨간색: 수직변위

## Slide 101
모멘트 암 계산
수평력
LU: h cosR + a sinR
LD: h cosR – a sinR
RU: h cosR - a sinR
RD: h cosR + a sinR
[X] DOUBLE CHECKED
h sinR
-a cosR
h sinR - a cosR
+a cosR
h sinR + a cosR
h sinR
-a cosR
+a cosR
h sinR + a cosR
h sinR - a cosR
h cosR
+a sinR
h cosR + a sinR
-a sinR
h cosR - a sinR
h cosR
-a sinR
+a sinR
h cosR + a sinR
h cosR - a sinR
수직력
LU: (h sinR - a cosR ) = -(a cosR – h sinR)
LD: (h sinR + a cosR) = (a cosR + h sinR)
RU: (h sinR + a cosR) = (a cosR + h sinR)
RD: (h sinR - a cosR) = -(a cosR – h sinR)
R이 너무 크면 모멘트 방향이 바뀌어 버림.
R은 매우 작다고 가정하고 일정하게 해야 함.

## Slide 102
모멘트 암 계산
수평력
LU: +(h cosR + a sinR)
LD: –(h cosR – a sinR)
RU: +(h cosR – a sinR)
RD: – (h cosR + a sinR)
[ ] DOUBLE CHECKED
h sinR
a cosR
-h sinR + a cosR
a cosR
h sinR
a cosR
a cosR
+h sinR + a cosR
h cosR
+a sinR
h cosR + a sinR
-a sinR
h cosR - a sinR
h cosR
-a sinR
+a sinR
h cosR + a sinR
h cosR - a sinR
수직력
LU: -(h sinR - a cosR) = (a cosR – h sinR)
LD: (h sinR + a cosR) = (a cosR + h sinR)
RU: (h sinR + a cosR) = (a cosR + h sinR)
RD: -(h sinR - a cosR) = (a cosR – h sinR)
+h sinR + a cosR
-h sinR + a cosR
a cosR
모멘트 (+) 방향

## Slide 104
Connectivity[K][L]
[A1,A2,A3,A4]
A1 : Row number of the block in (K-1)th column, which will collide with LU corner of (K,L) block
A2 : Row number of the block in (K-1)th column, which will collide with LD corner of (K,L) block
A3 : Row number of the block in (K+1)th column, which will collide with RU corner of (K,L) block
A4 : Row number of the block in (K+1)th column, which will collide with RD corner of (K,L) block
if K==0: A1=A2=None (Left restraint)
if K==M+1: A3=A4=None (Right restraint)
(0,L)
Base
(K+1,A3)
(K+1,A4)
(K,L)
(K-1,A1)
(K-1,A2)
(K+1,A3)
(K+1,A4)
(M+1,L)
(K-1,A1)
(K-1,A2)
Base
Blocks
Left Restraint
Right Restraint
Core[‘MatProp’]
‘Block’:
‘K’: Block spring stiffness
‘C’: Block damping coefficient
‘Restraint’:
‘K’: Restraint spring stiffness
‘C’: Restraint damping coefficient
Blocktypes[BlockSymbol]
‘a’: Half dowel pin space
‘b’: Half block width
‘h’: Half block height
‘M’: Block mass
‘I’: Block mass moment of inertia, Iyy
‘Kv’: Vertical spring stiffness
‘Cv’: Vertical damping coefficient
‘FixedV’: True of False, whether the block is fixed vertically

## Slide 105
Main

## Slide 106
GetBlockCoords (Core,K,L,U,W,R,VERBOSE=‘’)
Return: [[x,z], [x,z], [x,z], [x,z], [x,z]] (Coordinates of center, LU, LD, RU, RD)
GetInitBlockCenters (Core,VERBOSE='')
Append: Core[‘InitialBlockCenters’]
<INITIALIZE>
<STATE>
PrintCoreArray (Core)
Console Output: Text symbol representation of core array
MakeIndex_RearrangeArray (Core,CoreArray,VERBOSE='')
Append: Core[‘Index’] (Order index of components)
Core[‘Array’] (Vertical symbolic representation of core except CSB)
MakeConnectivity (Core,VERBOSE='')
Append: Core[‘Connectivity’] (Horizontal connectivity for all components except CSB)

## Slide 107
GetSolFromVect (Core,Vect,K,L)
Return: [U,DU,W,DW,R,DR]
<FORCE>
PutValToVect (Core,Vect,K,L,Values)
Update: Vect
Force_Base (w, t, Core)
Return: [DDU,DDW,DDR] (Base acceleration at give t)
VectorField(w, t, Core)
Return: [DU,DDU,DW,DDW,DR,DDR,…]
Force_CSB (w, t, Core)
Return: [DDU,DDW,DDR] (CSB acceleration at give t)
Force_RestraintL (w, t, Core, K, L)
Return: [DDU,DDW,DDR] (Left restraint acceleration at give t)
Force_RestraintR (w, t, Core, K, L)
Return: [DDU,DDW,DDR] (Right restraint acceleration at give t)
Force_Block (w, t, Core, K, L)
Return: [DDU,DDW,DDR] (Block acceleration at give t)

## Slide 108: 충격력 처음 튀는 하중, 끝에 접착력 생기는 이유
초기 속도에 의해 c*dx의 값이 처음부터 들어감
(불연속이 생길 수 밖에 없음)
떨어지기 직전 x~=0이나 dx>0 이므로
k*x-c*dx<0 이 됨 (접착력)
분리 순간 x=0, dx>0 이므로 역시 불연속이 생길 수 밖에 없음
구간을 듬성듬성하게 나누면 이것은 지나칠 수 있음
초기 하중 불연속은 물리적으로 의미가 설명이 된다.
끝의 접착력은 물리적으로 안 맞는 것 아닌가?
하중 계산값이 <0 이면 그냥 0으로 조정해야 하는 것 아닌가?
v03c에 반영됐음(X)
v04d에 FLAG_NoStickForce
결론: 이론해, Abaqus와 맞추기 위해서는 접착력 있어야 함.
입력부에서 스위치를 만들어 사용자 선택하게 하자.

## Slide 109: Reference Block

## Slide 110: 예제를 위한 기준 블록
 | Sonatina-2V Sample Problem |  | Reference Block
M | 0.0195 | X50 | 1
K | 24500 | x40 | 1e6
C | 9.81 | x50 | 500
wn | 1121 |  | 1000
Cc | 43.7 |  | 2000
zeta | 0.224 |  | 0.25
I | 0.924 | x50 | 50
a | 5 |  | 0.9
b | 7.25 |  | 1
d | 5.2 |  | 0.8
h | 14.25 |  | 2
μs |  |  | 0.5
Μs |  |  | 0.2
ξFcr |  |  | 0.01 (=0.01b)
dμ |  |  | 100 (=1/ξFcr)

## Slide 111: 진동 거동 비교
Sonatina-2V Sample Problem
Reference Block
Verification/기준블록거동

## Slide 112: SONATINA 코드 분석

## Slide 113: 펑션콜
PROGRAM
DTLIST (FP_IN,FP_OUT)
SETARY (ARY,NARY)
TITLE
ROC (…)
1
2
CRDINN (…)
DTAPR (…)
JULY31 (…)
MXCL (…)
XPR (…)
FMPR (…)
MXPR (…)
3
TITLE
TITLE
TITLE
TITLE
RK or Newton method
JULY31 (…)
FUNB0 (TIM)
FUNB0 (TIM)
FUNB0 (TIMH)
Function Lists
FUN (…)
BDERIV (TIM,X,XBP) #CNEA reported error
DERIV (TIM,X,KIDX,LIDX,IIDX) # CNEA reported warning
FUNB0 (T)
FUNB1 (T)
FUNU0 (T)
FUNU1 (T)
FUNW0 (T)
FUNW1 (T)
FRIC (FI1,FI2,N,MDMY2,K,L,V)
DERIV (TIM,X,KIDX,LIDX,IIDX)
DERIV (TIMH,XN,KIDX,LIDX,IIDX)
BDERIV (TIMH,XN,XNBP)
4
CRDINN (…)
입력파일 읽음

## Slide 114: 펑션콜2
FUN (…)
Entries:
BDERIV (TIM,X,XBP) #CNEA reported error
DERIV (TIM,X,KIDX,LIDX,IIDX) # CNEA reported warning
VSPRNG (...)
DOWEL (…)
MOMNT (…)
BLOCK (…)
FUNB0 (T)
Entries:
FUNB1 (T)
FUNW0 (T)
Entries:
FUNW1 (T)
FUNU0 (T)
Entries:
FUNU1 (T)
FIT (FPAI,T)
FIT (FPAI,T)
FUNB0 (TIM)
FUNB1 (TIM)
Function Lists
FUN (…)
BDERIV (TIM,X,XBP) #CNEA reported error
DERIV (TIM,X,KIDX,LIDX,IIDX) # CNEA reported warning
FUNB0 (T)
FUNB1 (T)
FUNU0 (T)
FUNU1 (T)
FUNW0 (T)
FUNW1 (T)
FRIC (FI1,FI2,N,MDMY2,K,L,V)
4
FUNW0 (TIM)
FUNW1 (TIM)
FRIC (FI1,FI2,N,MDMY2,K,L,V)
5

## Slide 115: 6 : FIT (F,T)
입력
  T : 현재 시간
출력
  F : 현재 외력 각속도, f (Hz)
필요변수
  COMMON /KXKXK/ Z1,Z2,Z3,Z4,Z5,Z6,DDT(3,2),VX(3,2,1100)
  COMMON /VIBCNS/ A, W, P, COF4, COF5, COF6
    W의 의미 찾기
    3:CRDINN() : COMMON /VIBCSN/ COF1,COF2,COF3,COF4,COF5,COF6
    2:ROC() : COMMON /VIBCNS/COF1,COF2,COF3
    1:SETARY() 도 동일
      최상위에서 COF1~3만 정의했음 -> COF4~6는 안쓰이는 건가?
      아마도 common은 하위에서 정의된 것이 사용되는 모양임.
      3:CRDINN()의 JSEQ==3000에서는 다 읽어들이고 있음
    3:CRDINN()에서 COF2 값임.
F = W + Z1*T + Z2*T*T + Z3*T**3 + Z4*T**4 + Z5*T**5 +Z6*T**6
  W : KIK==0~3인 경우, 각속도(Hz) -> 2*pi*F = omega
    KIK==4인 경우, dummy 값
  각속도를 시간에 따른 함수로 주기 위한 보정식 같음
호출 예
  FUNB0() 에서 FIT(FPAI,T)

## Slide 116: 마찰 코딩 확인

## Slide 117: Card group 22 : Gap pressure difference force
JSEQ=1050,1060
  1050 K L GSF { GSPK }
    GSF(K,L) : Gap pressure difference force
    GSPK(K,L) : Spring constant simulating gas pressure effect
  프로그램 상에는 GSPK는 변수 선언도 없고 입출력도 안함.
GSF(K,L)은 유일하게 function FUN()에서 사용됨.
아마도 마찰계산에는 사용되지 않는 것 같음.

## Slide 118: Card group 23 : Factor according to friction force
1110 KDMY1 KDMY2 LDMY1 LDMY2 FI1 FI2 [ PPPP ]
    FI1 : Coefficient of static friction (?)
    FI2 : Coefficient of dynamic friction (?)
  FI1(KDMY1,LDMY1)~FI1(KDMY2,LDMY2)에 FI1 값을 집어넣는다.
  FI2에 대해서도 마찬가지
  예제에서는 전체 블록에 전부 적용함
    1110 1.0 14.0 1.0 13.0 0.2
    KDMY2=14인 이유 : 블록 12열에 좌우측 고정반사체 2개 추가됨
  PPPP : 매뉴얼에 없는 알 수 없는 값 (실제 미사용) (뒤에 추가 설명)
  FI1는 매뉴얼 상 수직항력에 사용자가 정한 값으로 웨이팅한 값이다. (수직항력을 그대로 쓰기엔 너무 크다고 생각했나?)
  FI2는 읽어는 들이나 사용되지 않는다.

## Slide 119: 1110 데이터 수정
입력 데이터 읽어 들인 후 다음 과정으로 수정함 (문번호 1120)
  II = N-L+1 -> 블록 상부부터 13~1 루프
  www += wg(K,II) -> 블록 무게(kg) 누적함
  FI1(K,II) = www*FI1(K,II)+pppp
    FI1(K,II) : 자중에 대한 웨이팅 팩터(예제: 0.2 사용)
    그러므로 이 식은 : Ffric = mu*Sum(W)+Pdrop 로 본셈
    FI2는 안 건드림 -> 이건뭐냐?
    그러므로 매뉴얼의 식 (13)에서 자중 부분만 20%로 넣은 셈
Func FRIC()에서 뭔가 또 있다.
  Fric = FI1(K,L) * FICOF + F12(K,L) * V * V
  오호 이식이 식(12)인 셈.

## Slide 120: 매뉴얼, 프로그램 비교
FI1이라는 웨이팅 팩터를 사용
FI2, pppp는 실제로 사용하지도 않음
정지마찰계수는 FICOF = DMY(1) 로 읽어들이고 있는데 실제로 DMY(1)은 블록의 K값임. (버그-_-)
운동마찰계수는 아예 읽어 들이지도 않음.
저 수식대로 라면
FI2>0 인 상태에서 마찰력이 속도제곱에 비례해 증가해버림 (운동마찰계수>정지마찰계수)
FI2<0으로 보면 마찰력이 속도제곱에 비례해 감소해버림 (지수의 역함수 적으로 감소해야 하는데)
수식 자체가 틀림.
상하 블록 떨어져 있어도 마찰력 작용

## Slide 121: 1110 데이터 예제와 수계산 비교
정확함

## Slide 122: Card group 24 : Coefficient of friction
1130 FICOF { FICOFK }
    FICOF : Coefficient of static friction (?)
    FICOFK : Coefficient of dynamic friction (?)
  FICOFK는 매뉴얼 상에는 나오나 실제 프로그램에는 변수 선언도 없고 read 하지도, 결과에 출력하지도 않음.

## Slide 123: 마찰력 계산 : function FRIC()
프로그램
  초기 읽어들인 FI1(K,L) : K,L에서 사용할 수직항력에 대한 웨이팅 (예제는 20% 사용)
  FI1(K,L) *= 위에 쌓인 블록 무게
  FI1(K,L) += pppp
  FRIC = FI1(K,L)*FICOF+FI2(K,L)*V*V : 해당 수식-> (12) f(vk,l)=FQk,l { μs+f1(vk,l)+f2(v2k,l)+f3(v3k,l) }
  if V==0. : FRIC=0.
  FIFT = DSIGN(CVA,V) * FRIC : 해당 수식-> (9) FFk,l-1 = sign(vk,l) f(vk,l)
변수 의미
  FI1(K,L)
    초기: 수직항력에 곱해질 웨이트 값 (예제: 0.2)
    마찰력 계산 직전: (K,L) 위에 쌓인 블록들 무게*웨이트 + FPk,l
  FPk,l : 블록 1개당 압력 강하에 의한 힘 (사용 안되는 듯)
    JSEQ=1110에서 읽힘. 결과에 출력은 안함.
    그러나 매뉴얼의 입력파일 설명 부분에는 표시 안되어 있음 (p.32)
    예제에선 0
  FI2(K,L)
    운동 마찰력에 해당하는 부분
    운동 마찰력의 표현이 프로그램과 매뉴얼이 다름
      프로그램 상 : FI2(K,L) * v2
      매뉴얼 상(식(12) : FQk,l * FI2(K,L) * v2 (마찰계수의 개념)
    예제는 0

## Slide 124: 마찰력 계산 : 의문점
왜 수직항력(위에 쌓인 블록들 무게)에 일부분(입력파일의 FI1)만 사용하는가? (예제: 20%)
FPk,l은 매뉴얼의 입력 파일 설명에 언급되어 있지 않다.
FQk,l을 프로그램대로 써보면
  FQk,l = Sumj=l~N[ mk,j g ] * 0.2(1110에서 FI1(K,L)로 읽은 값) + FPk,l + FI2(K,L) * v2
즉, card 23에서 읽어들인 FI1은 마찰계수가 아니다. (FI2는 사용되지도 않는다.)
프로그램대로 써보면
f(vk,l) = FI1(K,L) * Sum[weight] * μs + FI2(K,L) * v2k,l
의문점
  운동마찰계수는 v가 아니라 dv/dt의 함수가 아닌가? -> 아님. 상대속도의 함수임.
  운동마찰계수는 수직항력에 수평방향의 속도 성분, 즉 v!=0 일때만 적용해야 하는 것 아닌가? -> 맞음. 중간의 변화를 다항식으로 표현한 것임.
  심지어 두 블록이 상하로 떨어져 있어도 마찰력이 발생한다. (w에 대한 기준이 없다.)

## Slide 125: 해결책
우선은 소나티나 방법대로 코딩하고 사용자가 마찰력 계산 방법을 선택하도록 하자.
정확히는 이렇게 해야 할 것 같다.
가장 먼저, mus,muk는 상수 가정
우선 꼭지점의 상대 수직 변위가 <=0일때만 작동.
v=0인 경우, 해당 꼭지점에서의 수평방향 합력을 계산해야 함.
  다음 페이지

## Slide 126: 꼭지점 마찰력 계산 : v=0 인 경우
FTotal
if FTotal<=musFv
FTotal
FFriction=FTotal
FTotal
if FTotal>musFv
FTotal
FFriction=musFv
if 꼭지점의 수직 상대변위>0, FFriction=0
if 꼭지점의 수직 상대변위<=0, 아래 계산을 따른다.
FFriction=mukFv
로 해야하는 거 아닌가?
v가 아니라 해당 꼭지점과
아래 블록의 맞닿는 꼭지점과의 상대속도로
봐야 하는 거 아닌가?

## Slide 127: 꼭지점 마찰력 계산 : v!=0 인 경우
FTotal
무조건
FTotal
FFriction=mukFv
if FTotal=mukFv이면 a=0이고 등속운동
if FTotal>mukFv이면 a>0이고 가속운동
if FTotal<mukFv이면 a<0이고 감속운동 하다가
v=0이 되는 순간 정지마찰력 계산으로 바뀜
마찬가지로 꼭지점이 떨어지면 마찰력은 없다.
if 꼭지점의 수직 상대변위>0, FFriction=0
if 꼭지점의 수직 상대변위<=0, 아래 계산을 따른다.
상대 수직 변위는 수직력 계산에서 가져오면 될 것 같다.

## Slide 128: 소나티나 돌려보자
일단 보류

## Slide 129: 황당한 에러들이 발생
Dowel 서브루틴 파라미터가 서로 안맞음.
  CALL DOWEL( K ,L ,Z ,X ,H ,D ,DLTDWR,DLTDWL,IFSG ,SPKDWA,SPCDWA,DWA ,DWF ,DRF ,DLF ,DRFM ,DLFM ,XBP ,M ,N ,MDMY1 ,MDMY2 ,SNT ,CST ,SNB ,CSB )
  SUBROUTINE DOWEL( K ,L ,Z ,X ,H ,D ,DLTDWR,DLTDWL,IFSG ,SPKDWA,SPCDWA,DWA ,DWF ,DRF ,DLF ,DRFM ,DLFM ,XBP ,M ,N ,MDMY1 ,MDMY2 ,SNT ,CST ,SNB ,CSB ,UBYD )
  콜 쪽에 UBYD 추가하니 일단 해결됨.
서브 ROC를 콜하는데 변수 type이 안맞다고 난리임.
  IAG, IVSG, IFSG, IMG980 이 네 변수가 일단 문제임. (이거 외에도 엄청 더 있음)
  시도1
    Sub ROC()에서 해당 변수를 원래 정의된 대로 real*8 로 명시적 정의 -> 안됨
  시도2
    혹시 72 열 이후의 행번호 때문이 아닐까? 다 지워보자. -> 안됨.
  시도3
    문제되는 Call을 모두 주석 처리 동일 형태 sub만들어 테스트
  문제점 발견
    real*8 이 call – sub 에서 제대로 안 넘겨지는 모양 -> 모두 real로 변경
    double precision – real 조합이 있음 -> 모두 real로 변경
    빌드시 메뉴에 클린을 먼저하고 빌드할 것