## Slide 1: 다우웰 수식확인

## Slide 2: Dowel 너비의 정의
블록 하단 중심에서 다우웰 소켓 중심부까지 거리
왜 하단의 소켓을 기준으로 하는가?
  상단을 기준으로 하면 CSB에 꽂히는 블록들은 모두 동일한 d를 가져야만 한다.
  하단을 기준으로 하면 CSB에 꽂히는 블록 별로 서로 다른 d를 사용할 수 있다.
  이것은 insignificant한 이유이다.
  또다른 이유로는 최상단 블록들은 다우웰이 없으므로 하단 소켓을 기준으로 하는게 말이 맞다.
  이것은 꽤 설득력 있어 보인다.

## Slide 3: x방향 변위 확인
+h sinR
-h sinR
-h sinR
-b(1-cosR)
+b(1-cosR)
+h sinR
+b(1-cosR)
-b(1-cosR)
+hk,l-1 sinRk,l-1– dk,l (1-cosRk,l-1)
+hk,l-1 sinRk,l-1 – dk,l (1-cosRk,l-1)
+hk,l sinR – dk,l (1-cosRk,l)
+hk,l sinRk,l – dk,l (1-cosRk,l)
(k,l)의 d를 쓰는 이유:
(k,l)과 (k,l-1)의 맞닿는 곳의 다우웰의 너비는 dk,l 하나 뿐임.
dk,l-1은 (k,l-1)과 (k,l-2)가 맞닿는 곳의 다우웰 너비임.

## Slide 4: 스프링 수축량 정의
소나티나
betak,l = 변위k,l-1 – 변위k,l -+ delta
l-1에서 l을 뺀 것은 다른 수식들의 형태와 통일성을 유지하기 위함 같다.
그리고 하중이 나오는 조건으로
betaLk,l<0, betaRk,l>0 로 주고 있음.
그렇다면 아래와 같은 조건임
betaLk,l<0
betaRk,l>0
(k,l)
Left
(k,l-1)
Left
(k,l-1)
Right
(k,l)
Right
이런 의미임
만약 내가 오해했던 대로 반대로 준다면
이런 의미임
하중 버티는 위치
하중 버티는 위치
결론 : 소나티나가 더 맞아 보인다.

## Slide 5
이건 없다고 가정하면
결국 좌측에서 걸림
우측 안쪽에서 걸리는 힘이나
좌측 바깥쪽에서 걸리는 힘이나
비슷할 것 같음.
그러므로 안쪽은 무시하자.
그러므로 소나티나 모델이 타당하다.
하중 버티는 위치
하중 크기는 비슷할 것임.
모멘트 크기는 조금 작아짐.
모멘트 암이 조금 짧아지기 때문.
그러나 큰 차이는 없을 것임.
v2 수정부분

## Slide 6: gap을 더하냐 빼냐
delta는 트리거링이 지연되도록 하는 효과이다.
betaL<0 이 트리거 조건이므로 betaL에서는 +deltaL
(즉, 갭 고려안한 betaL은 0보다 더 작아져야 트리거링 된다.)
betaR>0 이 트리거 조건이므로 betaR에서는 –deltaR
(즉, 갭 고려안한 betaR은 0보다 더 커져야 트리거링 된다.)
소나티나와 일치함.

## Slide 7: 만약 다우웰의 높이도 같이 검사한다면
p라는 상수를 하나 더 만들어서 다우웰 높이를 고려한다.
각 다우웰 위치에서 delta w > p 라면 그 다우웰은 하중을 계산하지 않는다.
만약 아니라면 각 다우웰의 좌우측 하중을 다 계산한다.
차이가 어느 정도 있을지가 관건임.
일단 보류

## Slide 8: 하중 방향 정의 (소나티나->도식도와 불일치한다.)
하중의 +방향은 좌표축 방향.
beta의 정의에 의해 하중을 아래와 같이 정의하면 +방향이 좌표축과 일치함.
betaLk,l<0
betaRk,l>0
(k,l)
Left
(k,l-1)
Left
(k,l-1)
Right
(k,l)
Right
F=k beta<0
저절로 음의 값을 가지게 됨.
실제 하중 방향과 일치함.
+F방향
(k,l)
Left
(k,l-1)
Left
F=-k beta>0
저절로 양의 값을 가지게 됨.
실제 하중 방향과 일치함.
For the block (k,l),
FLk,l=k betaLk,l+C dbetaLk,l <0
For the block (k,l-1),
FLk,l=-k betaLk,l-C dbetaLk,l >0
Trigger 조건
(k,l)
Right
F=k beta>0
저절로 양의 값을 가지게 됨.
실제 하중 방향과 일치함.
+F방향
실제
하중 방향
실제
하중 방향
+F방향
실제
하중 방향
(k,l-1)
Right
F=-k beta<0
저절로 음의 값을 가지게 됨.
실제 하중 방향과 일치함.
실제
하중 방향
+F방향
For the block (k,l),
FRk,l=k betaRk,l+C dbetaRk,l <0
For the block (k,l-1),
FRk,l=-k betaRk,l-C dbetaRk,l >0
ΣF

## Slide 9: 하중 방향 정의 (내거->도식도와 일치한다)
하중의 +방향은 좌표축 방향.
beta의 정의에 의해 하중을 아래와 같이 정의하면 +방향이 좌표축과 일치함.
betaLk,l<0
betaRk,l>0
(k,l)
Left
(k,l-1)
Left
(k,l-1)
Right
(k,l)
Right
Fk,l=k beta<0
저절로 음의 값을 가지게 됨.
실제 하중 방향과 일치함.
+F방향
(k,l)
Left
(k,l-1)
Left
Fk,l-1=-Fk,l>0
저절로 양의 값을 가지게 됨.
실제 하중 방향과 일치함.
For the block (k,l),
FDLk,l=k betaLk,l+C dbetaLk,l <0
Trigger 조건
(k,l)
Right
Fk,l=k beta>0
저절로 양의 값을 가지게 됨.
실제 하중 방향과 일치함.
+F방향
실제
하중 방향
실제
하중 방향
+F방향
실제
하중 방향
(k,l-1)
Right
Fk,l-1=-Fk,l<0
저절로 음의 값을 가지게 됨.
실제 하중 방향과 일치함.
실제
하중 방향
+F방향
For the block (k,l),
FDRk,l=k betaRk,l+C dbetaRk,l <0
(k,l-1)에서 하중 방향 반대가 되는 것은 합력 계산시에 고려하자.
(그림에서 하중 화살표를 반대로 그려 그것을 표시하자.)
ΣFDk,l=FDLk,l+FDRk,l
ΣFDk,l-1=-FDLk,l-FDRk,l

## Slide 10: 하중 방향의 정의
g +
(k,l+1)로부터의 하중의 방향이 바뀌는 것을 표시하기 위해 화살표 방향을 반대로 그린다.
그리고 합력 계산시 (-)를 붙여서 더한다.

## Slide 11: 모멘트 방향 정의
(k,l-1)에서 하중의 방향 바뀌는 것에 유의.
(k,l-1)에서도 dk,l 사용에 유의.
+hk,l cosRk,l + dk,l sinRk,l
+hk,l cosRk,l - dk,l sinRk,l
+hk,l-1 cosRk,l-1 + dk,l sinRk,l-1
+hk,l-1 cosRk,l-1 - dk,l sinRk,l-1
Mk,l(FDLk,l)=-FDLk,l(+hk,l cosRk,l - dk,l sinRk,l)
Mk,l(FDRk,l)=-FDRk,l(+hk,l cosRk,l + dk,l sinRk,l)
FDLk,l
FDRk,l
Mk,l-1(FDLk,l)=-FDLk,l(+hk,l cosRk,l + dk,l sinRk,l)
Mk,l-1 (FDRk,l)=-FDRk,l(+hk,l cosRk,l - dk,l sinRk,l)
FDRk,l
FDLk,l
(k,l-1)에서 하중의 방향 바뀌는 것에 유의.
다우웰 크기는 (k,l)을 사용하는 것에 유의